## Slide 1: SOLDEERHANDLEIDING
Robotkamp 2017

## Slide 2: Materiaal
Opgepast: soldeerbouten zijn hééél warm
Soldeerbout met fijne punt
Soldeertin
+/- 1 meter
kniptang
punttang
Klein beugelzaagje (enkel zaagblad)
Zachte vijl

## Slide 3: Werk ordelijk
Neem de componenten uit het zakje en leg ze zoals op de foto hiernaast.

## Slide 4: 2 weerstanden
Neem de twee weerstanden
Plooi de draadjes in een rechte hoek
Plaats de weerstanden op de juiste plaats (R1 en R21)
1
2
3

## Slide 5: 2 weerstanden
Plooi de draadjes een beetje zodat de weerstanden er niet uitvallen als je de printplaat omdraait.
Soldeer de 4 punten en knip de draadjes zo kort mogelijk af.
Eindresultaat
1
2
3

## Slide 6: IC voet
Neem de IC voet – merk op dat deze voet een uitsparing heeft.
Plaats de voet met de uitsparing langs de kant van het witte bolletje op de printplaat.
1
2

## Slide 7: IC voet
Draai de printplaat om en leg deze op tafel zodat de IC voet er niet uit valt
Soldeer eerst 1 contact – ergens in het midden - en controleer of de IC voet mooi recht staat. Als dat niet zo is maak je de soldering even terug warm en druk je op de IC voet tot deze wel goed staat.
Soldeer nu de andere contacten.
1
2
3

## Slide 8: Afstand- en lichtsensoren
Leg een voorwerp (bv tang) op de printplaat zodat deze ongeveer 2cm van de tafel ligt.
Leg de 6 sensoren en 6 plastic houders klaar zoals op de foto
Afstandsensor zender
(doorschijnend blauw)
Afstandsensor ontvanger
(bijna zwart)
Lichtsensor (glashelder)
Afstandsensor zender
(doorschijnend blauw)
Afstandsensor ontvanger
(bijna zwart)
Lichtsensor (glashelder)

## Slide 9: Afstand- en lichtsensoren
Merk op dat elke sensor een lang en een minder lang pootje heeft. Het lange pootje moet in het gaatje met het witte streepje op de PCB. (Zeer belangrijk – anders werkt het niet!)

## Slide 10: Afstand- en lichtsensoren
Steek elke sensor in een houder – let op dat het lange pootje langs de onderkant zit.
Buig nu de twee draadjes onder een hoek van 90° zodat de sensor vast in de houder zit.
Langste pootje
Langste pootje
1
2

## Slide 11: Afstandsensor zender
Plaats de lichtblauwe afstandsensor (zender) op positie D9
    !!Controleer nogmaals of het lange pootje in het gaatje met het witte streepje zit.
Plooi de pootjes aan de onderkant om, zodat de sensor er niet kan uitvallen.
Langste pootje
1
2

## Slide 12
Plaats de andere 5 sensoren op dezelfde manier
!! Blijf er op letten dat het langste pootje steeds in het gaatje met het streepje zit.
Afstand- en lichtsensoren

## Slide 13
Soldeer telkens slechts 1 van de 2 contacten van elke sensor.
Duw nu wat tegen de sensoren tot ze allemaal mooi recht staan.
Afstand- en lichtsensoren
1
2

## Slide 14
Soldeer de 6 andere contacten
Knip de draden zo kort mogelijk boven de soldering af.
Afstand- en lichtsensoren
1
2

## Slide 15: 3 drukknopppen
Plaats de drie drukknoppen op de juiste plaats.
Je moet hiervoor nogal hard drukken – vraag desnoods even wat hulp!
1
2
Opgepast voor uw vingers wanneer de drukknop door de printplaat klikt

## Slide 16
Soldeer de 3 drukknoppen mooi vast.
1
2

## Slide 17: Luidspreker
Plaats de luidspreker op de juiste plaats
Soldeer de twee contacten en knip de draadjes kort af
1
2

## Slide 18: Aan-uit schakelaar
Plaats de aan-uit schakelaar op de juiste plaats (SW1)
Draai de printplaat om
Soldeer enkel het middelste pootje
1
2
3

## Slide 19: Aan-uit schakelaar
Duw tegen de schakelaar tot deze helemaal recht staat
Soldeer de twee resterende contacten
1
2

## Slide 20: Jumpers
Neem de 6 pin connector
Knip deze met een scherpe kniptang in 3 delen
Je hebt nu 3 jumpers van 2 pins (hier hebben we er twee van nodig)
1
2
3

## Slide 21
Plaats de twee jumpers op de juiste plaats (J1 en J2)
Schuif de witte jumper connectors een klein stukje over de jumpers (als je de printplaat omdraait zullen deze de jumpers tegen de printplaat blijven drukken)
Soldeer de 2 jumpers
1
2
3
Jumpers

## Slide 22: Andere 6 pin connector
In dit pakket zit een 6 pin connector te veel – standaard gebruiken we die niet
Je kan die gebruiken om servomotoren aan te sturen – soldeer die dan op de servo positie
Ja kan die ook gebruiken om de processor te her-programmeren – zet die dan op de ISP positie.

## Slide 23: MOTOR DRIVER IC
Neem de L293 motor driver IC
Plooi de pootjes een beetje naar binnen zodat ze recht naar beneden wijzen (anders past deze IC niet in de voet)
Plaats de IC in de IC voet - !!! Let er op dat de uitsparing langs de juiste kant zit!!!
1
2
3

## Slide 24: USB connector
Neem de USB connector
Plaats de USB connector voorzichtig op de juiste plaats
1
2

## Slide 25: USB connector
Soldeer de 4 kleine contacten voorzichtig en met weinig solduur. Controleer of de 4 contacten mooi los staan van elkaar.
Soldeer de twee grote contacten stevig vast
Gebruik voor de 4 kleine contacten niet te veel solduur om kortsluitingen langs de onderkant te voorkomen.

## Slide 26: Lijnvolger sensoren
Neem de twee lijnvolgsensoren
Plaats de twee lijnvolgssensoren langs de onderkant van de printplaat zodat het zwarte plastic pinnetje overeenkomt met het extra gaatje in de printplaat.
Druk de sensoren nu helemaal tegen de printplaat
Deze sensoren moeten op de onderkant van de printplaat staan!!!
1
2
3

## Slide 27: Lijnvolger sensoren
Soldeer deze twee sensoren – gebruik niet te veel solduur – let op voor kortsluitingen: de pads liggen dicht bij elkaar.
Knip de draden kort af
1
2

## Slide 28: Draadjes lijnvolger
Deze 5 draadjes verbinden de lijnvolger printplaat met de hoofdprintplaat.
Plaats deze 5 draadjes – met afwisselende kleur – voorzichtig in de aangegeven gaatjes.

## Slide 29: Lijnvolger draadjes
Soldeer de 10 contacten

## Slide 30: Lijnvolger printplaat
Gebruik het zaagbladje van een kleine beugelzaag om de lijnvolger printplaat los te maken van de hoofd printplaat.
Wees voorzichtig dat je geen van de draadjes doorzaagt

## Slide 31: Lijnvolger printplaat
Gebruik een kleine zachte vijl om de uitstekende stukjes van beide printplaten wat recht af te vijlen.
Gebruik de afstandhouders van 12mm en 4 korte boutjes (M3x6mm) om de lijnvolger printplaat op de juiste afstand van de hoofdprintplaat te monteren.

## Slide 32: EINDE
Ga nu naar de lessenreeks “ingebruikname en testen”